## Slide 1: Enumeration

## Slide 2: 목 차
Protocol
  Frame
  Transaction
  Packet
Descriptor
Enumeration
  Enumeration 란?
  Enumeration 의 과정

## Slide 3: 1. Protocol
USB는 Frame 단위로 전송되는데 하나의 Frame은 여러 개의 Tramsaction으로 구성이 되고 이 Transcation은 USB 상에서 돌아다니는 여러 개의 Packet으로 구성이 됨
★ Frame > Transaction > Packet ★

## Slide 4: 1. Protocol
Frame
  1ms마다 발생하는 전송단위 (SOF + Transaction)
  SOF (Start Of Frame) Packet – 24bit
    PID : Packet ID
    Frame Number : Frame 번호
    CRC5 : Error 유무 확인
PID Frame Number CRC5
(8 bit) (11 bit) (5 bit)

## Slide 5: 1. Protocol
Transaction
  Host와 Device간의 전송단위
  Token, Data, Handshake Packet으로 구성
Token |  |  |  | Data |  | Handshake |  | 
IN | OUT | SOF | SETUP | Data0 | Data1 | ACK | NAK | STALL

## Slide 6: 1. Protocol
Packet
  전송의 최소단위
  Packet의 종류로 Token Packet, Data Packet, Handshake Packet이 있음
  Token Packet
      ADDR : Function 주소
      ENDP : Endpoint ID
PID (8 bit) | ADDR (7 bit) | ENDP (4 bit) | CRC5 (5 bit)

## Slide 7: 1. Protocol
Packet (계속)
  Data Packet
  Handshake Packet
PID (8 bit) | Data (1~ 1023 byte) | CRC16 (16 bit)
PID (8 bit)

## Slide 8: 1. Protocol
★Data Frame 구조★
Frame
Transaction
Packet
SOF | Transaction | Transaction | Transaction | Transaction
Token | Data | Handshake
PID | ADDR | ENDP | CRC
PID | DATA | CRC
PID

## Slide 9: 2. Descriptor
Descriptor 란?
  호스트가 디바이스에 대한 상세 정보를 얻을 수 있는 자료 구조로 디바이스 전체나 각 구성 요소에 관한 정보를 갖고 있음

## Slide 10: 3. Enumeration
Enumeration 이란?
  애플리게이션이 디바이스와 통신하기 위해서 디바이스에 관한 정보를 얻고 적합한 디바이스 드라이버를 결정하는 정보 교환 과정
  디바이스 주소 할당, 디바이스로부터 descriptor 읽기, 적합한 디바이스 드라이버 선정과 로딩, 디바이스 전원 요구 사항과 인터페이스를 지정하는 컨피규레이션 선택등이 있다.

## Slide 11: 3. Enumeration
  2) Enumeration 의 과정 (USB 2.0 ver)
    시스템이 새 디바이스를 갖는다.
      사용자가 USB포트에 디바이스를 장착하거나 디바이스를 장착한 상태에서 시스템 전원을 넣는다.
    허브가 디바이스를 감지한다.
      포트에 디바이스를 장착하면 디바이스의 풀업 저항이 신호선을 하이 상태로 띄우므로 허브가 디바이스 연결을 알아 챌 수 있다.
    호스트가 새 디바이스 정보를 얻는다.
      각 허브는 인터럽트 엔드포인를 이용해 발생한 이벤트를 보고(이벤트가 발생한곳이 허버인지 포트인지 알려줌
      호스트는 발생한 이벤트에 대해 알아내기 위해 Get_Port_Status 요청을 허브로 보냄
      호스트는 반환된 정보를 통해 새 디바이스를 호스트에 장착했음을 감지

## Slide 12: 3. Enumeration
  2) Enumeration 의 과정 (계속)
    허브는 디바이스가 풀스피드인지 로우스피드인지 감지한다.
      허브는 IDLE 상태에서 어느 신호선 전압이 높은지 확인해 디바이스 속도를 알아냄
      허브는 디바이스 속도 정보를 다음번 Get_Port_Status 요청 응답에서 호스트로 보냄
      USB2.0은 리셋 전에 속도을 감지해야 리셋 중에 하이스피드 디바이스 검사를 할지 말지 결정할 수 있음
    허브가 디바이스를 리셋한다.
      호스트가 Set_Port_Feature 요청을 허브로 보내 포트 리셋을 요청
      리셋은 D+, D-가 모두 논리적 로우인 특수 상태
    호스트는 풀스피드 디바이스가 하이스피드더 지원하는지 확인한다.
      하이스피드를 지원하는지 검사 할 때 2가지 특별한 신호 상태를 이용한다.

## Slide 13: 3. Enumeration
  2) Enumeration 의 과정 (계속)
    호스트는 풀스피드 디바이스가 하이스피드더 지원하는지 확인한다.
      하이스피드를 지원하는지 검사 할 때 2가지 특별한 신호 상태를 이용한다. (첩J 상태에서는 D+가 D-보다 전압이 높고, 첩K 상태에서는 D-가 D+보다 전압이 높다)
      하이스피드를 지원하는 디바이스는 리셋 과정에서 첩K를 보냄
      하이스피드를 지원하는 허브는 첩K를 감지하면, 첩K, 첩J를 번갈아 보냄
      디바이스가 KJKJKJ의 패턴을 감지하면 풀스피드 풀업을 제거하고 이후 모든 통신을 하이스피드로 진행
      허브가 디바이스의 K에 응답하지 않으면 디바이스는 계속 풀스피드로 통신을 해아함

## Slide 14: 3. Enumeration
  2) Enumeration 의 과정 (계속)
    허브는 디바이스 버스 사이의 신호 경로르 설정한다
      호스트는 Get_Port_Status 요청을 보내 디바이스가 아직 리셋 상태인지 반환된 데이터에 있는 특정 비트를 보고 알 수 있음
      호스트는 디바이스가 리셋 상태에서 빠져나올 때까지 이 단계를 반복
      리셋 상태를 끝내면 디바이스는 Default State가 되고 디바이스의 USB 레지스터는 초기 상태가 되고 디바이스는 엔드포인트 0에서 제어 전송에 응답할 준비가 됨
      디바이스는 디폴트 주소 00h를 사용해 호스트와 통신
    호스트는 Get Descriptor 요청을 보내 기본 파이프의 최대 패킷 크기를 알아 낸다.
      디바이스 Descriptor의 8번째 바이트에 엔드포인트 0의 지원하는 최대 패킷 크기가 들어 있음

## Slide 15: 3. Enumeration
  2) Enumeration 의 과정 (계속)
    호스트가 주소를 할당한다.
      리셋이 완결되면 호스트 컨트롤러는 Set_Address 요청을 디바이스로 보내 고유 주소를 할당
      디바이스는 기본 주소를 사용한 요청의 STATUS 스테이지를 완결하고 새 주소를 사용
      할당받은 주소는 디바이스 제거, 포트 리셋, 시스템 리부팅 때까지 유효
      Enumeration을 다시 하면 호스트는 디바이스에 다른 주소를 할당할 수 있음
    호스트는 디바이스 기능에 관한 정보를 읽어온다.
      호스트는 새 주소로 Get_Descriptor 요청을 보내 디바이스의 전체 디스크립터를 가져옴. 여기에는 엔드포인트 0의 최대 패킷 크기, 디바이스가 지원하는 컨피규레이션 개수와 그 외 디바이스에 관한 기본 정보 등이 담겨 있음

## Slide 16: 3. Enumeration
  2) Enumeration 의 과정 (계속)
    호스트가 디바이스 드라이버를 할당하고 메모리로 가져온다.
      호스트는 디스크립터로부터 디바이스에 관한 정보를 얻은 후 디바이스와 통신하는 작업을 관리할 최적의 디바이스 드라이버를 찾음(윈도우는 INF파일을 이용행 식별)
      INF파일에는 디바이스의 Vendor ID, Product ID가 들어있음
    호스트 디바이스 드라이버가 컨피규레이션을 선정한다.
      디스크립터에서 디바이스 정보를 얻은 후 디바이스 드라이버는 Set_Configuration 요청에 원하는 컨피규레이션 번호를 넣어 보내 컨피규레이션을 요청함
      디바이스가 요청을 수신하면 요청받은 컨피규레이션을 활성화시킴
      디바이스가 설정됨 상태가 되고 인터페이스도 활성화됨