## Slide 1
USB & USB/IP
If the world give you a lemon , make it lemonade

## Slide 2: 목차
USB 개요
  USB란?
  속도
  전송방식
  End-Point
USB 구조
  접속 토폴로지
  데이터 전송구조
USB 전송
  케이블
  신호처리
  Enumeration

## Slide 3: 목차
4. USB/IP
  개요
  구조 및 동작원리
  IP Encapsulation Strategy

## Slide 4: 1.USB 개요
A. USB란?
USB (Universal Serial Bus / 범용 직렬 버스)
컴퓨터와 주변 기기를 연결하는 데 쓰이는 입출력 표준 가운데 하나이다. 대표적인 버전으로는 USB 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 등이 있다.
USB는 다양한 기존의 직렬, 병렬 방식의 연결을 대체하기 위하여 만들어졌다.
★USB 포트와 기존 다양한 포트들★

## Slide 5: 1.USB 개요
B. USB 전송 속도
USB 표준의 이론상 최고 전송 속도는 다음과 같다.
Low speed(1.5 Mbps)
Full speed(12 Mbps)
High speed(480 Mbps)
Super speed(5 Gbps)

## Slide 6: 1.USB 개요
  C.전송방식
제어(Control)전송 : 비 동기통신. 디바이스 기본 제어에 사용. Device설정, Address할당 등에 사용.
벌크(Bulk)전송 : 비 동기통신. 인터럽트전송이나 등시성전송이 쉬고 있을 때 일반적인 데이터통신에 사용. 정확성이 보장되는 프린터나 디스크 등에 사용.
인터럽트(Interrupt)전송 : 비 동기통신. 소량의 데이터 통신을 하는 이벤트 통지 같은 처리에 적합. 마우스, 키보드 등에 사용.
등시성(Isochronous)전송 : 동기통신. Real time성이 요구되는 전송방식. 미리 정해진 대역을 확보하여 설계자가 의도한 시간에 전송이 가능. USB 스피커나 헤드폰에 사용.

## Slide 7: 1.USB 개요
  D. End-Point
데이터를 저장할 수 있는 버퍼, 데이터의 메모리 블록 또는 USB 칩의 레지스터이다.
통신의 흐름의 종단이며 각 고유의 ID를 갖고 USB 디바이스 내에 존재한다.
데이터 전송의 방향의 정보 (input device – host, output host – device)를 갖는다.
디바이스의 주소, 번호, 방향의 구성체라 할 수 있고 전송의 형태를 정의한다.

## Slide 8: 1.USB 개요
  D. End-Point
★End-Point가 기술하는 특징
- 버스의 접근 주파수/지연시의 요구사항들
- 대역폭에 대한 요구사항들
- End-Point들의 수
- 오류 핸들링 행동에서의 요구사항들
- End-Point가 수용할 수 있는 최대 패킷의 크기
- 전송형태, 전송 방향

## Slide 9
2.USB 구조
  A. 접속 토폴로지

## Slide 10
2. USB 구조
  B. 데이터 전송구조

## Slide 11
3.USB 전송
  A. 케이블
USB 케이블은 아래 그림과 같이 차동형인 데이터 선(D+,D-)과 전원(Vbus), 그라운드(GND)의 4개의 선으로 구성된다

## Slide 12
3.USB 전송
  B. 신호처리
2개의 데이터라인으로 1비트를 표현한다. 이 2개의 데이터라인(D+와 D-)의 전압변화로 0인지 1인지를 판단한다. 연속으로 0을 보낼 때는 전압을 변화하지 않는다. 하지만 동기 시키기 위해 6비트 연속 0이면 무조건 1로 만들고, 이 1은 동기 시키는 데만 사용하고 데이터로 다루지 않는다(비트 스태핑). 1비트별 시간간격은 로우/풀/하이 스피드 별로 다르다.

## Slide 13
3.USB 전송
  C. Enumeration
▪ USB host의 역할 중 하나인 Bus의 상태를 주기적으로 계속 확인
▪ 새로운 Device (Client device)가 Bus 에 연결되었는지 또는 Device가 Bus에서 제거되었는지 확인
▪ 새로운 Device가 Bus에 연결되면 host는 Device에 Control Packet을 보내는 것으로 Enumeration 시작
▪ Control Packet 전송은 Device의 Endpoint 0을 통해서 이루어 짐
▪ Enumeration과정 중 Device & Host의 주 역할
- Device : Host의 요구에 따라 Device descriptor를 제공
- Host : Descriptor 기반으로 적절한 Device Driver 로드 하여 USB Device를 설정

## Slide 14
3.USB 전송
  C. Enumeration
  ★ Enumeration 순서
  ① Device 연결
  ②
  ③
  ④

## Slide 15
  C. Enumeration
  ⑤
  ⑥
3.USB 전송

## Slide 16: 4.USB/IP
개요
IP네트워크를 통해 일반적인 USB디바이스를 공유하는 시스템.
원격 USB디바이스로는 기존의 USB디바이스 드라이버와 애플리케이션을 수정 없이 사용 가능하다.
Host 컴퓨터는 직접 USB디바이스가 연결된 것처럼 원격 USB디바이스를 사용 할 수 있다.
USB/IP는 현재 리눅스 디바이스 드라이버와 오픈 소스 라이선스 GPL하에 사용할 수 있게 구현 된다.
USB/IP의 능력은 로컬 네트워크 내에서 동기 / 비 동기가 모두 가능한 장비를 포함한 모든 종류의 기존 리눅스 디바이스들을 수정 없이 사용하기에 실용적이다.

## Slide 17: 4.USB/IP
B. 구조 및 동작원리

## Slide 18: 4.USB/IP
B. 구조 및 동작원리
VHCI driver는 Client host에서 USB HCD역할을 하고, Stub driver는 Server host에서 USB PDD의 역할을 한다.
VHCI driver는 원격 USB장치가 IP네트워크를 통해 Client host에 연결된 경우 USB Core Driver의 포트 상태 변경을 통지하고, USB Root Hub의 동작을 에뮬레이트한다.
IP 네트워크를 통한 모든 URB들의 전송은 TCP 프로토콜을 통해서 간다. 그러나 버퍼링 지연을 방지하고, 가능한 빨리 TCP/IP 패킷을 전송하기 위해 Nagle algorithm은 비활성화 돼있다.
현재 USB와 UDP/IP의 전송 오류의 특성이 매우 다르기 때문에 USB/IP는 통신시 UDP를 사용하지 않게 구현돼있다.

## Slide 19: 4.USB/IP
C. IP Encapsulation Strategy
VHCI dirver 는 USB HCD와 동등하고, URB들을 큐에 넣는 작업을 한다.
URB는 VHCI driver에서 USB/IP요청 블록으로 변환되고 원격 컴퓨터로 전송된다.
Stub driver는 USB PDD들의 새로운 유형으로 추가된다. 원격 머신으로부터 들어오는 USB/IP 패킷 디코딩을 하고, URB들을 뽑아낸다. 그리고 local USB devices로 보내는 역할을 한다.
이 전략을 사용해, 직접 연결된 USB 장치와 원격 USB 장치 간의 인터페이스 차이를 완전히 HCD 계층으로 숨길 수 있다. USB PDD들, 다른 driver들, 그리고 어플리케이션은 원격 USB device들을 정확히 같은 방식으로 사용할 수 있다. 일단 USB Core driver를 열거하고 local로 연결된 것처럼 USB PDD들 및 어플리케이션이 장치에 액세스 할 수 있도록 수정되지 않은 원격 USB devices를 초기화 한다.